## Slide 1
RAPPORT DE PROJET EN PREMIERE ANNEE DE MASTER PROFESSIONNEL
SYSTÈME INTELLIGENT DE SURVEILLANCE IoT BASÉ SUR L’IA POUR LA DÉTECTION D’ANOMALIES ET LA CYBERSÉCURITÉ DES OBJETS CONNECTÉ.
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D’INFORMATIQUE
Intitulé :
Présenté par :
  305 H-TOL ANDRIATSITOHAINA Faly Jean Antonio Downavan
  409 H-TOL RANDRIAMBOLOLONA Manitriniaina Louis Josilde
Encadreur :
  Mr ZILGA Randria
Année Universitaire : 2024 - 2025

## Slide 2
CONTEXTE GÉNÉRALE ET PROBLÉMATIQUE
CONTEXTE : L’essor de l’Internet des Objets (IoT) favorise la collecte et l’échange de données entre objets connectés. Cependant, cette interconnexion expose les systèmes à des risques d’intrusion, de perte de données et de cyberattaques. PROBLÉMATIQUE :
Comment concevoir une architecture IoT intelligente et sécurisée assurant la collecte fiable, le stockage, l’analyse et la protection des données tout en détectant les intrusions et anomalies en temps réel?

## Slide 3
OBJECTIFS DU PROJET
OBJECTIF GÉNÉRAL :
Développer une plateforme IoT intelligente et sécurisée intégrant des capteurs ESP32, un serveur MQTT, des bases de données (influxDB, PostgreSQL), une application web, un IDS et un un modèle d’IA.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
  Concevoir deux noeuds IoT (ESP32 + Capteurs/Actionneurs);
  Configurer le serveur MQTT et les bases de données;
  Créer une interface web de supervision;
  Mettre en place un IDS pour la détection d’intrusions;
  Intégrer un module IA pour la détection d’anomalies;
  Sécuriser la communication (TLS + HTTPS)

## Slide 4
ARCHITECTURE GLOBALE DU PROJET IoT
ESP32_1 : DHT22, LDR, LESs (Rouge et Verte), Buzzer
ESP32_2 : Ultrason, PIR, RFID, Servomoteur, LEDs (Rouge et Verte)
MQTT Broker (Mosquitto)
InfluxDB / PostgreSQL
Flask / FastAPI (pour IA/ML
Application Web :
Tableau de bord, Alertes, Monitoring
COUCHE PHYSIQUE (Partie IoT)
COUCHE SERVEUR / PASSERELLE (Ordinateur Physique)
COUCHE UTILISATEUR / ADMIN
protocol MQTT TLS
HTTPS
Authentification
Node-RED (pipeline)
Mettre IDS (Intrusion Detection System

## Slide 5
DIAGRAMME DES FLUX
1- Capteurs / ESP32 :
ESP32_1 : DHT22, LDR, LEDs(Rouge/Verte), Buzzer
ESP32_2 : Ultrason, PIR, RFID, Servomoteur, LEDs(Rouge/Verte)
Toutes communications sont sécurisées via TLS
2- MQTT Broker (Mosquitto) :
Reçoit les données des ESP32
Applique des ACLs et Authentification (mot de passe)
Peut publier les alertes vers l’application web
3- Stockage des données :
InfluxDB : stockage en temps réel des mésures des capteurs
PostgreSQL : stockage des données plus structurées (logs, historique des alertes, utilisateurs, configuration des dispositifs)
4- Application Web Personnalisé :
Visualise le tableau de bord (données en temps réel, graphiques, historiques)
Reçoit et affiche les alertes générées automatiquement
Permet de monitorer et commander les composants IoT (LEDs, buzzer, Servomoteur)

## Slide 6
SÉCURITÉ DU PROJET
TLS / HTTPS : chiffrement des communications entre ESP32 ---> MQTT et serveur web ---> client web
Authentification MQTT : mot de passe et ACLs pour limiter l’accès aux topics
IDS : surveille le serveur pour détecter les intrusions ou comportements suspectes (exemple : trafic MQTT anormal)
Sécurisation du backend : mot de passe de base de données, utilisateurs PostgreSQL.

## Slide 7
DÉTECTION AUTOMATIQUE DES ANOMALIES (IA/ML)
1- Machine Learning (ML) :
  Modèle Supervisé ou non supervisé pour détecter :
    Valeurs hors seuil (Température, Humidité, Luminiosité, etc.)
    Activité réseau anormale
    Intrusions on commandes suspectes
  Peut être entrainé sur les données historiques d’influxDB et PostgreSQL
2- Intégration dans le flux :
  Les données du Broker MQTT sont analysées en temps réel par le script python avec ML
  Les anomalies détectées déclenchent :
    Alertes dans l’application Web
    Notifications (Telegram, SMS, email)

## Slide 8
TECHNOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
Côté objets connectés (IoT) :
ESP32 : Microcontrôleur Wi-Fi utilisé
Capteurs & Actionneurs : DHT22, LDR, PIR, Ultrason, RFID, LEDs, Servomoteur, Buzzer
Communication & Sécurité :
MQTT (Mosquitto) : Protocole léger ;
MQTT over TLS : Sécurisation de la transmission
Traitement & Orchestration :
Node-RED : Plateforme de flux pour l’agrégation des données, routage vers les BDs et logique temps réel (alertes, seuils).
Stockage des données :
InfluxDB : Base de données Time Series pour données IoT chronologiques
PostgreSQL : Base de données relationnelle pour les métadonnées
Côté application web :
Backend & API : FastAPI, Framework backend;
Frontend : Vite & React JS, Framework Frontend.
Surveillance et Sécurité Réseau :
Suricata (IDS/IPS) : outil d’inspection réseau pour détection d’intrusion, analyse trafic, génération d’alertes sécurités.
Déploiement & Infrastructure :
Docker & Docker Compose : Conteneurisation de : Mosquitto, Node-RED, InfluxDB, PostgreSQL, FastAPI.
Linux Mint : Environnement d’exécution principal : stable et optimisé réseau.

## Slide 9
TABLEAU MONTRANT LE PLAN DE TRAVAIL
PLAN | TÂCHE | DURÉE
PLAN 1 | CONCEPTION, ANALYSE DU PROJET | 2 JOURS
PLAN 2 | CÂBLAGES DES COMPOSANTS + CODAGE | 2 JOURS
PLAN 3 | INSTALLATION ET CONFIGURATION DES PRÉREQUIS DANS LE SERVEUR | 1 JOUR
PLAN 4 | METTRE EN PLACE LES SERVICES DANS LE SERVEUR | 3 JOURS
PLAN 5 | CONCEVOIR ET RÉALISATION DE L’APPLICATION WEB PERSONNALISÉE | 3 JOURS
PLAN 6 | TEST ET VALIDATION DU PROJET | 1 JOUR
PLAN 7 | REDACTION DU RAPPORT DE PROJET FIN D’ANNÉE | 3 JOURS

## Slide 10
PERSPECTIVES DU PROJET
Renforcement de la sécurité IoT : Mise en oeuvre d’authentification mutuelle et de certificats numériques pour les noeuds IoT ;
Migration vers une architecture Cloud : Déploiement sur un serveur distant ou une plateforme cloud (AWS, Azure, GCP), pour plus de scalabilité ;
Développement d’une application mobile : Supervision en temps réel et alertes instantanées sur smartphones ;
Interopérabilité et extension du réseau : Ajout de nouveaux capteurs et compatibilité avec d’autres protocoles IoT (CoAP, LoRaWAN, ZigBee) ;
Intégration avec la Smart City : Utilisation de la plateforme comme base pour des projets de ville intelligente (énergie, transport, sécurité).

## Slide 11
Capteurs/Actinneurs : DHT22, LDR, LED, Buzzer
ESP32_1 (IoT Core)
ESP32_2 (IoT Core)
Serveur local / Passerelle
Capteurs/Actinneurs : Ultrason, PIR, LED, RFID, Servomoteur
WI-FI / Communication
Interface Web / Tableau de bord

## Slide 12
Capteurs - Couche perception
ESP32
Routeur / Box Inernet
Broker MQTT/MQTTS
[Diffusion des données aux clients abonées]
Node-RED / API HTTP(S) --- Base de donées / Dashboard
Données brutes
Wi-Fi IEEE 802.11
TCP/IPc
Sécurité via TLS